Angiografické stanovení mozkové smrti – historický přehled a současný stav

Angiografie byla akceptována jako jeden z prvních „objektivních“ testů potvrzujících smrt mozku. Vychází z předpokladu, že při smrti mozku dochází k nárůstu mozkového edému s následným vzestupem nitrolebního tlaku, který nakonec převýší tlak systolický (kritický uzavírací tlak) a postupně dojde k zástavě mozkové cirkulace.

První zprávy o angiografické diagnostice mozkové smrti se objevují již po r. 1953, zhruba v letech 1965 – 1975 je metodika angiografického stanovení mozkové smrti propracována a akceptována. Tehdy se prováděla angiografie vstřikem do oblouku aorty se záznamem na velkoformátovou angiografii obvykle ve dvou projekcích. Jako definice mozkové smrti byla uváděna absence plnění intrakraniálních tepen, byla požadována doba snímkování minimálně 20 vteřin. Aby bylo vyloučitelné, že se nejedná jen o krátkodobou (potenciálně reverzibilní) zástavu mozkové cirkulace, bylo ve většině států požadováno provedení mozkové angiografie dvakrát v intervalu 20 – 30 minut. Současně bylo požadováno, aby angiografie byla provedena při středním tlaku 60 – 80 mmHg a to proto, aby se vyloučilo, že zástava mozkové cirkulace je způsobena nízkým systolickým (perfuzním) tlakem.

Metoda byla všeobecně akceptována, z období 70. let lze nalézt desítky citací, které se tomuto tématu věnují. Překvapivě nespecifická je ale detailní definice zástavy mozkové cirkulace: někdy je definována jako absence plnění intrakraniálních tepen, jindy jako zástava mozkové perfuze, kdy se neplní hluboké žilní splavy, pouze sinus sagitalis, jindy se uvádí „neplnění cerebrálních tepen“.

Zhruba z této doby pochází i metodický návod k provádění mozkové angiografie pro stanovení mozkové smrti, platný pro tehdejší Československo, který je používán v ČR dodnes prakticky beze změn. Zástava mozkové cirkulace je tam definována jako „neproniknutí kontrastní látky dále než k basi mozkové, tj. je znázorněn pouze extrakraniální úsek tepen zásobujících mozek (toto vyšetření se provádí dvakrát v intervalu 30 minut)“. Současně byla tehdy angiografie kodifikována jako mandatorní test ve stanovení mozkové smrti. V té době toto znění zhruba odpovídalo evropským zvyklostem. S rozvojem rentgenové techniky a zejména s nástupem digitální angiografie se ovšem výše uvedená definice ukazuje jako neadekvátní. Vysoce rozlišující angiografiie zobrazuje i tepny, které jsou uloženy sice intrakraniálně, ale extracerebrálně, zejména se jedná o a. opthalmica. Paradoxně může tedy dojít k situaci, kdy angiografie prokáže zástavu mozkové perfuze (tj. neplnění cerebrálních tepen), ale protože se plní tepny intrakraniální a není tedy splněná podmínka definice „plní se pouze extrakraniální úseky …“ nelze při tomto nálezu mozkovou smrt potvrdit. Takováto situace (plnění intrakraniálních ale ne cerebrálních tepen) nastává až ve 20 % případů, dárci jsou ze zákona odmítáni, i když z medicínského hlediska nemají prokázanou mozkovou perfuzi (viz dále). Současně dochází k výraznému rozvoji jiných metod, které smrt mozku potvrzují. Kromě neurofyziologických metod (EEG, evokované potenciály apod.) se objevují a jsou akceptovány i další testy na zástavu mozkové cirkulace, které nejsou založeny na angiografii – scintigrafie mozku nebo transkraniální Doppler.

S postupem času se v celé Evropě ustupuje od angiografie jako mandatorního průkazu smrti mozku, v některých státech jsou akceptovány pouze klinické testy a angiografie či další pomocné metody jsou pouze fakultativní, jindy je vyžadován potvrzující test, nikdy ale není vyžadována angiografie jako jediná metoda, může být nahrazena EEG, scintigrafií či dalšími testy (viz přiložená tabulka převzata z J Neurol 1999, 246: 432-437, autoři Haupt a Rudolf).

Dá se tedy říci, že ČR zůstává patrně jediným státem v Evropě, kde je angiografie vyžadovaná legislativou jako mandatorní průkaz smrti mozku, současně je vyžadována angiografie dvakrát v intervalu 30 minut a ještě zůstává ze 70. let definice o plnění pouze extrakraniálních úseků tepen (viz výše).

Problematikou angiografického stanovení smrti mozku se u nás soustavně zabývá Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, z tohoto pracoviště vyšly dvě práce v České Radiologii (Čes Radiol 50, 1996, č. 1, s. 49-51, autoři Laštovičková, Peregrin, Vítko a Čes Radiol 52, 1998, Suppl 1, s. 117, abstrakt přednášky). V obou pracích jsou analyzovány retrospektivně i prospektivně soubory nemocných, kteří byli na příslušném oddělení vyšetřeni s klinickou diagnózou smrti mozku. Autoři prokázali na základě analýzy více než 200 vyšetření tyto skutečnosti:

Žádný z nemocných, který měl klinicky stanovenou diagnózu smrti mozku nepřežil, ať už byla angiograficky smrt mozku potvrzena nebo ne.

Přibližně 40 % nemocných nemělo angiograficky smrt mozku potvrzenou (u velké většiny z nich se ale opakovaným vyšetřeními časovém odstupu smrt mozku potvrdila), asi polovina z nich (20 % celkového souboru) neměla smrt mozku potvrzenou pro naplnění intrakraniálních, ale extracerebrálních tepen (tedy pacienti neměli mozkovou perfuzi, ale kvůli dikci vyhlášky nebylo možno smrt mozku potvrdit – viz výše).

Prokáže-li první vstřik kontrastní látky smrt mozku, v žádném případě nedošlo při druhém vstřiku za 30 minut k situaci, která by smrt mozku nepotvrdila.

Angiografie mozkových tepen – metodika

Angiografie mozkových tepen se provádí buď přehlednou angiografií vstřikem do oblouku aorty nebo selektivní angiografií obou karotických a jedné vertebrální tepny. Angiografie musí být provedena při středním arteriálním tlaku minimálně 60 mm Hg.

Angiografie se provádí buď na digitální záznam (DSA) nebo na velkoformátové filmy (konvenční angiografie).

Angiografie oblouku aorty: Vstřik se provádí cévkou zavedenou do bulbu aorty.

Velký formát: Vstřikuje se asi 1 ml kontrastní látky/kg tělesné hmotnosti (koncentrace minimálně 350 mg I/ml), minimálně však 60 ml rychlostí 30-35 ml/s. U dětí do 25 kg tělesné hmotnosti se aplikuje kontrastní látka v množství až do 2 ml/kg tělesné hmotnosti, rychlost vstřiku je 20-30 ml/s.

DSA: Aplikujeme asi 1/2 ml kontrastní látky/kg hmotnosti (koncentrace minimálně 300 mg I/ml), minimálně však 30 ml rychlostí 15-25 ml/s. U dětí do 25 kg tělesné hmotnosti se aplikuje kontrastní látka v množství 1 ml/kg tělesné hmotnosti, rychlost vstřiku 10-20 ml/s.

Selektivní nástřik karotické či vertebrální tepny – velký formát: Společná karotická tepna 8-12 ml kontrastní látky, rychlostí 8-10 ml/s, vertebrální tepna 6-10 ml kontrastní látky rychlostí 6-10 ml/s (koncentrace kontrastní látky 300 mg I/ml).

DSA: Společná karotická tepna 5-8 ml kontrastní látky, rychlostí 4-8 ml/s, vertebrální tepna 3-6 ml kontrastní látky, rychlostí 4-6 ml/s (koncentraci k.l. je možno snížit proti velkoformátové AG až na polovinu – tj. přibližně na 170-200 mg I/ml).

Pozn.: V případě, že dochází k zaklínění katétru ve vertebrální tepně, je možnost provést angiografii „semiselektivně“ vstřikem do a. subclavia těsně k ústí vertebrální tepny při odpovídajícím zvýšení množství kontrastní látky a rychlosti vstřiku.

Všechny  parametry vstřiku jsou pouze doporučené, radiolog provádějící vyšetření s příslušnou kvalifikací (II. atestace) může podle aktuálního stavu parametry modifikovat, má plnou zodpovědnost za kvalitu, hodnotitelnost a interpretaci vyšetření. Současně zodpovídá i za lege artis provedení popisu výkonu, který obsahuje způsob vyšetření, množství kontrastní látky a jednoznačně definovaný nález.

Bez ohledu na zvolený typ angiografie musí doba snímkování trvat minimálně 15 s od konce vstřiku, za tuto dobu musí být provedeno nejméně 8 expozic. Angiografie musí zobrazit extra a intrakraniální řečiště vyšetřovaných tepen od úrovně bifurkace karotid.

Povrzením smrti mozku je průkaz zástavy mozkové cirkulace. Angiograficky je tedy smrt mozku potvrzena tehdy, naplní-li se kontrastní látkou nejdistálněji úsek A1 přední mozkové tepny a úsek M1 střední mozkové tepny. U vertebrální tepny se může nejdistálněji naplnit proximální úsek bazilární tepny bez periferní náplně dolních  mozečkových tepen (PICA, AICA).

U nemocných se ztrátovým poraněním kalvy nebo pro kraniektomii může zůstat průtok mozkem nebo jeho částí zachován, průnik kontrastní látky do některé mozkové tepny smrt mozku nevylučuje, ale u těchto nemocných nelze angiografií smrt mozku potvrdit.